Kontrolní práce č. 3 – Měření teploty 1. část

Jméno:
Přímení:

1. Jak se mění objem nebo délka pevného tělesa při zahřívání a jak při ochlazování? Uveď příklad.
  Délky pevného tělesa se při zahřívání zvětšuje, při ochlazování zmenšuje. Např. dráty elektrického vedení mají v létě větší převys mezi sloupy než v zimě.	3b
2. Co je bimetalový pásek a proč se při zahřívání ohýbá?
  Dvojkolový (bimetalový) pásek vznikne, když položíme na sebe dva pásky z různých kovů (např. z oceli a mosazi) a svaříme je. Při zahřívání se ohýbá proto, že každý kov má jinou teplotní roztažnost.	3b
3. Jak se mění objem kapaliny při zahřívání a jak při ochlazování? Uveď příklad.
  Objem kapalin se při zahřívání zvětšuje, při ochlazování zmenšuje. Např. rtuť v teploměru při zahřívání stoupá a při ochlazování klesá.	3b
4. Jak se mění objem různých kapalin při zahřívání?
  Objem různých kapalin se při zahřívání za stejných podmínek zvětšuje různě.	1b
5. Jak se mění objem plynů při zahřívání a jak při ochlazování? Uveď příklad.
  Objem plynů se při zahřívání zvětšuje, při ochlazování zmenšuje. Např. může prasknout pneumatika kola, protože vzduch v ní zvětší svůj objem.	3b
6. Proč výrobci nápojů ponechávají nad kapalinami volný prostor?
  Protože v létě se při vyšších teplotách objem kapaliny zvětší, tak aby měla prostor zatlačit na vzduch nad hladinou, který je stlačitelný. Kdyby kapalina byla naplněna až po uzávěr, změnou teploty v průběhu roka ve skladu by mohlo dojít k deformaci lahvi.	2b
7. Na jakém jevu je založeno měření rtuťovým teploměrem?
  Na teplotní roztažnosti kapaliny.	1b
8. Jakou značku má fyzikální veličina teplota a jaká je její základní jednotka?
  Teplota je fyzikální veličina, kterou označujeme písmenem t. Základní jednotkou teploty je Celsiův stupeň, který značíme °C.	2b
9. Jakým dějům odpovídá v Celsiově stupnici teplota 0 °C a 100 °C?
  Nultý stupeň stupnice (0°C) odpovídá teplotě tání ledu. Stý stupeň (100°C) odpovídá teplotě varu vody.	2b
10. Který z kovů na obrázku má větší teplotní roztažnost?
  Mosaz	1b

Celkem: 21b